УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Тогульского района Алтайского края от 28.05.2018 г.     № 133

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Антипинский сельсовет

Тогульского района Алтайского края

на 2018-2036 годы»

с. Тогул, 2018

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края на 2018-2036 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план муниципального образования Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края», утвержденный Решением Тогульского районного Совета депутатов от 28.11.2017 №102 |
| Заказчик программы | Администрация Тогульского района, с. Тогул Тогульского района, ул. Октябрьская, 1 |
| Разработчик Программы | Администрация Тогульского района, с. Тогул Тогульского района, ул. Октябрьская, 1 |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, организации коммунального комплекса (по согласованию), подрядные организации на основе договорных отношений |
| Цели программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в МО Антипинский сельсовет с 2018 по 2036 годы. |
| Задачи программы | 1)модернизация водопроводно-канализационного хозяйства; 2)улучшение экологической обстановки; 3) повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 60% до 44%, снижение потерь до 1%, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| Программные мероприятия | Генеральным планом муниципального образования Антипинский сельсовет предусматривается в с.Антипино реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 7,2 км) для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой; в с.Бураново предусматривается строительство новой сети (протяженностью 8,03 км) для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой; в с. Колонково предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 2,6 км) для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой. |
| Сроки реализации программы | - первая очередь - 2018- 2021 годы; - расчетный срок – 2018 – 2036 годы. |
| Источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2036 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение комфортности и качества проживания населения; - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов коммунальной инфраструктуры поселения; - территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры поселения для населения; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Антипинский сельсовет; - эффективность функционирования действующей коммунальной инфраструктуры |

2. Характеристика и обоснование проблемы, на решение которой направлена Программа

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Антипинский  сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Антипинский  сельсовет на 2018-2036 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  муниципального образования Антипинский  сельсовет.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Антипинский  сельсовет на 2018-2036 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2036 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

.

4. Характеристика МО Антипинский сельсовет

Муниципальное образование расположено в восточной части Алтайского края, в предгорьях Салаира, южной части Тогульского района на расстоянии 35 км от районного центра с. Тогул и 102 км от ближайшей железнодорожной станции г. Бийск. Расстояние  до краевого центра г. Барнаул составляет 200 км. связь с которым осуществляется по дороге с асфальто-бетонным покрытием.

Удаленность населенных пунктов от райцентра с. Тогул составляет: с. Антипино – 35 км; с. Колонково – 18 км; с. Бураново – 47 км. Удаленность населенных пунктов от  центра сельсовета до населенного пункта входящего в его состав составляет: от с. Бураново до с. Антипино – 12 км (гравийное покрытие); от с. Колонково до с. Антипино – 17 км (асфальто-бетонное  покрытие).

Муниципальное образование расположено в лесостепной зоне, Бийско-Чумышской подзоне, которая характеризуется резко-континентальным климатом. Средняя годовая температура воздуха +0,5 град, абсолютный минимум -50 град., абсолютный максимум +37 град. Среднегодовое количество осадков  625 мм, высота снежного покрова 40 см. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,9-2,3м. Господствующие  ветры юго-западные, юго-восточные. Грунтами, несущими основания зданий и сооружений являются  супеси и суглинки. Уровень грунтовых вод расположен на глубине 1,65-7,0м от поверхности земли.

В состав Антипинского сельсовета входят 3 села: село Антипино, с. Бураново, с. Колонково.

В Антипинском сельсовете по состоянию на 01.01.2017 проживает 2050 чел. в т.ч. с. Антипино – 1609, с. Колонково – 269, с. Бураново – 172.

Продолжается отток населения из сельсовета в основном молодых, трудоспособных граждан. Основная причина отсутствие вакантных рабочих мест и культурно-досуговых учреждений, ненадлежащее оказание услуг специалистами здравоохранения и общего и дошкольного образования.

Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Обострение демографической ситуации связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни.

Повышение социально-экономического и демографического ресурса возможно только при наличии объективных предпосылок экономического роста.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа перспективы развития образования в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

С учетом проведенного анализа численность населения в с. Антипино на первую очередь составит 1630 человек, на расчётный срок - 1700 человек, в с. Бураново - на первую очередь составит 180 человек, на расчётный срок - 190 человек, в с. Колонково - на первую очередь составит 275 человек, на расчётный срок - 315 человек.

В течение расчетного срока следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 7,6 % по сравнению с исходным 2016 годом.

Прирост населения предполагается за счёт эффекта от проводимой государством демографической политики.

4.1. Характеристика коммунальной инфраструктуры МО Антипинский сельсовет

4.1.1 Водоснабжение

Существующее положение

Село Антипино

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Протяженность уличных водопроводных сетей составляло- 2.8 км, после модернизации стало составлять – 14,6 км. Объём перекачиваемой воды – 114 м3. Износ оборудования 40 %. Водопроводная сеть выполнена из стальных, чугунных и А-цементных труб диаметром 25-150 мм. Установлены смотровые колодца, водоразборные колонки, пожарный гидрант, на территории школы оборудован пожарный водоем V-25 м 3.

Скважина № 578

Скважина № 578 пробурена в 1965 году. Глубина скважины 28 м, обсадная колонна d -219 мм от 00 до 22 м, фильтровая колонна d - 114 мм установлена от 16,2 до 28 и надфильтровая часть от 22 до 27 м, фильтр марки d 114 мм сетчатый. Произведена затрубная цементировка колонны d 219 мм с высотой подъема цемента 5 м. По результатам наблюдения динамический уровень воды 10,5 м, понижение уровня на 1,5 м, дебет 18 м3 /час, удельный дебет 12 м3 /час. Скважина оборудована насосом тип – 6*7,2*75, в скважину опущены водоподъемные трубы d 50 мм на глубину 15,5 м от поверхности земли.

Скважина № б/н - 1

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина № б/н-1 расположена на

территории водозабора АКГУП «Антипинское» на северной окраине с. Антипинское

Тогульского района Алтайского края, в 200 м к западу от свинокомплекса.

Водозаборная скважина № б/н-1 предназначена для водоснабжения свинофермы. Бурение скважины производилось по проекту, разработанному Филиалом

«Гидрогеологическая экспедиция 15 района» ФГУГП «Гидроспепгеология». Способ бурения роторный станком 1БА 15 В. Бурение начато «11» января 2010 г. Окончено «30» января 2010 г. Фильтровая колонна в - 219 мм, общей длиной- 35 м с резьбовым соединением труб толщиной стенки от 7 мм установлена в интервале + 0,5 – 35,0 м установлен фильтр гравийно – сетчатый, сетка квадратного плетения № 0,45 нержавеющая (щелевой). Произведена затрубная цементировка колонны d 219 мм с высотой подъема цемента 5 м. По результатам пробной откачки динамический уровень воды 12 м, понижение уровня на 4 м, дебет 18 м3 /час, удельный дебет 14 м3 /час. Скважина оборудована насосом тип – ЭЦВ- 6-10-80, в скважину опущены водоподъемные трубы d 108 мм на глубину 28.0 м от поверхности земли.

Скважина № б/н - 2

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина № б/н-2 расположена на

территории ОАО «Антипинское» с. Антипино

Водозаборная скважина № б/н-2 предназначена для технического водоснабжения. Бурение скважины производилось по проекту, разработанному Филиалом

«Гидрогеологическая экспедиция 15 района» Способ бурения роторный станком 1БА 15 В. Бурение начато «21» января 2013 г. Окончено «23» января 2013 г. Фильтровая колонна в - 219 мм, общей длиной- 26 м. Произведена затрубная цементировка колонны Д219 мм с высотой подъема цемента 5 м. По результатам пробной откачки динамический уровень воды 12 м, понижение уровня на 4 м, дебет 18 м3 /час, удельный дебет 14 м3 /час. Скважина оборудована насосом тип – ЭЦВ- 6-10-80.

В состав зоны санитарной охраны питьевых источников, входит три пояса.

Первый пояс - пояс строгого режима, для защищенных горизонтов, принимается в радиусе 30 метров от скважины (не менее 50 м – для незащищенных грунтов).

Второй пояс - предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Расчетное время (Тм) - время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору для защищенных горизонтов для II климатической зоны принимается 200 суток.

Третий пояс - предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Расчетное время (Тх) - время продвижения загрязненной воды от границ третьего пояса принято равным 9125 суток.

Учитывая отсутствие сведений о направлении потока подземных вод и значений уклонов, проведение расчета ЗСО возможно только по формуле для условий «бассейна» без учета влияния естественного потока подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины (Сан-ПиН 2.1.4.1110-02):

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

- Запрещаются все виды строительств, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водозабора проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

При организации ЗСО второго и третьего поясов на местности необходимо выполнение следующих мероприятий на их территории:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Также в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др

В 2010 году по адресной инвестиционной программе построена станция обезжелезивания воды.

Село Бураново

В населенном пункте только 1 улица Молодежная имеет централизованную систему водоснабжения. Объём перекачиваемой воды – 96 м3. Износ оборудования 40 %.

Скважина № 2655

Скважина № 2655 пробурена в 1973 году. Расположена на северо-западной окраине села Бураново. Глубина скважины 41,5 м, фильтровая колонна в - 219 мм, общей длиной- 31,5 м. Произведена затрубная цементировка колонны d 219 мм с высотой подъема цемента 5 м. По результатам пробной откачки статический уровень воды в скважине 13 м, динамический уровень 19 м, понижение уровня на 6 м, дебет 7,8 м3 /час, удельный дебет 1,3 м3 /час. Скважина оборудована насосом тип – ЭПН- 6-16-75, всасываемая часть насоса расположена на глубине 27м, водоподъемные трубы d 73мм, устье скважины оборудовано металлическим герметизатором.

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина № Б-16/73 расположена на северо-западной окраине села Буранова. Водозаборная скважина № Б-16/73 предназначена для водоснабжения. Бурение скважины производилось по проекту, разработанному Алтайгипроводхоз. Способ бурения роторный станком УРБ3. Бурение начато февраль 1973 г. Окончено март 1973 г. Фильтровая колонна в - 219 мм. Скважина оборудована электронасосом погружным 4SDM-2/14, всасываемая часть насоса расположена на глубине 23 м, водоподъемные трубы d 56мм, устье скважины оборудовано металлическим герметизатором. По результатам пробной откачки динамический уровень воды 32 м. Установлен фильтр гравийной обсыпкой, гравий фракций 1+5 мм.

Село Колонково

Населенный пункт не имеет централизованной системы водоснабжения.

4.1.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)

Существующее положение

Село Антипино

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Сброс сточных вод от административных зданий (школа, дет. сад, больница) и сельского населения осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами (ЗИЛ-131, ГАЗ-53) на поля фильтрации. Ливневая канализация отсутствует.

Село Бураново, Село Колонково

Централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами (ГАЗ-53) на поля фильтрации. Ливневая канализация отсутствует.

4.1.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Село Антипино

Теплоснабжение социально важных объектов осуществляется от 3 котельных, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение (отопление) села в частных домах и коттеджной застройки происходит от печей и котлов на твердом топливе (дрова,уголь), электрокотлов, горячее водоснабжение от проточных водонагревателей.

Котельная № 1(школа)

Тип котлов КВр – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 70 %. Отапливает 1 соц.важный объект.

Котельная № 2 (д/сад)

Тип котлов КВр – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 70 %. Отапливает 1 соц. важный объект.

Котельная № 3 (больница)

Тип котлов КВр – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 60 %. Отапливает 1 соц. важный объект.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Село Бураново

Котельная № 1(школа)

Тип котлов КВр – 0,5 (1 котел), котельная – угольная, износ оборудования – 80 %. Отапливает 1 соц. важный объект. Теплоснабжение (отопление) села в частных домах и коттеджной застройки происходит от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение от проточных водонагревателей.

Село Колонково

Котельная № 1(школа)

Тип котлов КВр – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 70 %. Централизованное теплоснабжение в населенном пункте отсутствует. Имеются придомовые котельные, находящиеся непосредственно в зданиях. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

4.1.4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села осуществляет филиал Ельцовского РЭС в Тогульском районе. Трансформаторная подстанция № 58 110/10 кВ, находится на расстоянии 35 км от села в с. Тогул, введена в эксплуатацию в 1970 году.

Отпуск электроэнергии за 2016 г. составил 29,870 млн. кВт ч./ в год, в том числе для нужд коммунально-бытового сектора – 17,200 млн. кВт ч./в год., по промышленному, перерабатывающему, сельскохозяйственному сектору – 12,670 млн. кВт ч./в год. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2016 г. составило 2460 кВт/час.

5. Перспективы развития Антипинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики.

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- прироста населения основанного на расчетах с учетом метода трудового баланса;

- сохранения действующих и создания новых производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Мероприятиями по развитию и размещению жилой зоны предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь, расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

с. Антипино. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 1630 человек и на расчётный срок до 1700 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 4, проектом предлагается: строительство 6 жилых домов на 1-ю очередь и 23 на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 3 и 11,5 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20-21 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Бураново. В генеральном плане предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 180 человек и на расчётный срок до 190 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 4, проектом предлагается: строительств 2 индивидуальных  жилых домов на 1-ю очередь и 5 домов на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 1 и 2,5 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 23 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Колонково. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 275 человек и на расчётный срок до 315 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 4, проектом предлагается: строительство 2 жилых домов на 1-ю очередь и 12 домов на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 1 и 6 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 19-20 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

Принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современных сел с четким функциональным зонированием всех территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

6. Мероприятия и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

6.1. Водоснабжение

Село Антипино

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 54,25 м3/сут. выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 7,2 км) для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с. с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Село Бураново

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается строительство новой сети (протяженностью 8,03 км) для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Село Колонково

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 2,6 км) для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

6.2. Водоотведение (Канализация)

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования не предусмотрена система централизованной канализации.

6.3. Теплоснабжение

Село Антипино

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В перспективе развития теплоснабжения предусматривается, реконструкция, замена магистральных тепловых сетей, обновление каменно-вспомогательного оборудования – котлов.

Село Бураново, село Колонково

В перспективе развитие теплоснабжения остается неизменным, для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

6.4. Электроснабжение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год. (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Электропотребление на расчетный срок

Таблица 1

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Антипино | 1700 | 950 | 1615000 |
| с. Бураново | 190 | 950 | 180500 |
| с.Колонково | 315 | 950 | 299250 |
| Итого: | 2205 | 2850 | 2094750 |

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

В населенных пунктах перспектива развитие электроснабжение остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

7. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет федерального, краевого и местного бюджетов, средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы - долевое финансирование реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств. Объемы финансирования мероприятий из краевого бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Алтайского края, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2017 г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2018 г. необходимо использовать индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры муниципального образования Антипинский сельсовет, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий и динамика целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к Программе.

Средства, необходимые на реализацию программных мероприятий по годам, подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

8. Оценка эффективности реализации Программы.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

9. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Антипинский сельсовет. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Алтайского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Антипинский сельсовет, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация муниципального образования Антипинский сельсовет и организации коммунального комплекса (по согласованию), подрядные организации на основе договорных отношений.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация муниципального образования Антипинский сельсовет и собрание депутатов муниципального образования Антипинский сельсовет.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

# Приложение №1

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

| № п/п | Наименование мероприятия (индикатора) | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2036 |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации, реконструкция водопроводной сети в с.Антипино - 0,5 км | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | краевой бюджет, местный бюджет | 7269,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7269,0 |
|  | Разработка проектной документации, строительство водопроводной сети в с.Антипино - 7,2 км | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | краевой бюджет, местный бюджет | 51076,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 51076,0 |
|  | Разработка проектной документации, строительство водопроводной сети в с.Бураново - 8,03 км | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения. | краевой бюджет, местный бюджет | 56500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56500,0 |
|  | Разработка проектной документации, реконструкция водопроводной сети в с.Колонково - 0,5 км | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | краевой бюджет, местный бюджет | 7269,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7269,0 |
|  |  |  | ИТОГО: | 122114,0 |  |  |  |  |  | 122114,0 |

Примечание: Год проведения мероприятия и объем финансовых средств определяется ежегодно при формировании бюджета и инвестиционных программ при наличии проектно-сметной документации. Цены будут определены после составления проектно-сметной документации и проведения конкурсов.