МУП «Коммунальщик» Тогульского района

Приказ № 6

с. Тогул                                                                                            09 января 2017г

Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017 – 2019 гг.

С целью обеспечения рационального использования и снижения потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет энергетической эффективности, в соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказываю:

1. Утвердить программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017 – 2019 гг.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МУП «Коммунальщик »                                                    Г.А.Щукин

Тогульского района

Утверждено:

Директор МУП «Коммунальщик»

__________________Г.А. Щукин

Приказ №  6  от  09 января 2017 г.

Программа в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности

По регулируемым видам деятельности – производство и передача тепловой энергии

МУП «КОММУНАЛЬЩИК» ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА

на 2017-2019 годы

1. Описание целей и задач программы

Цели программы:

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и создание системы управления энергосбережением;

- повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов;

- повышение эффективности производства путем реконструкции 
и технического перевооружения;

- сокращение издержек предприятия, уменьшение затрат на энергоресурсы 
за счет рационального их использования;

Задачи программы:

- обновление основных производственных фондов предприятия на базе новых ресурсосберегающих технологий и оборудования;

- создание механизма финансирования энергосберегающих мероприятий;

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения;

- снижение удельных расходов топлива, электрической энергии
на производство и передачу тепловой энергии;

- формирование у работников регулируемой организации культуры энергосбережения;

- снижение потерь в тепловых сетях.

2. Анализ состояния и перспективы развития, краткое описание технологического процесса

Организация создана 01.04.2006.

Теплоснабжение организации осуществляется от собственных котельных 
с котлами типа КВР , КВЕ, стал. пистол. в количестве 20 шт.,  установленной мощностью 11,59 Гкал/час. Протяженность сетей теплоснабжения  составляет 14256 метров в однотрубном исполнении. Основное топливо – уголь каменный.

Около 30 % вырабатываемой тепловой энергии потребляет жилой микрорайон и организации.

На балансе организации следующее оборудование:

- водяные котлы КВР - 9 шт., КВЕ – 4 шт.; стал. пист. – 7 шт.

- дымососы – 5 шт.;

- сетевые насосы –19 шт.;

- подпиточные насосы   – 5 шт.,

Износ оборудования составляет 70-80 %.

В перспективе планируется: замена 3 котлов КВР на более эффективные; замены ветхих тепловых сетей 420 метров; ремонт 3 котлов, ремонт котельной.

3. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период регулирования

| № п\п | Наименование энергоресурса | Единица измерения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 10,0 |
| 2 | Полезный отпуск | Тыс. Гкал | 6,774 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | % | 30 |
| 4 | Нормативные потери | % | 29,7 |
| 5 | Объем твердого топлива на выработку тепловой энергии | Тыс. т | 3,295 |
| 6 | Объем электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии | Тыс. кВтч | 286,0 |

4. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обоснование

В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить ряд основных мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017–2019 годы по регулируемым видам деятельности:

1. Обучение персонала методам экономии энергетических ресурсов приведет к снижению энергопотребления на собственные нужды предприятия 
и увеличению финансовой стабильности организации;

2. Модернизация оборудования. Замена морально и физически устаревшего оборудования позволит повысить надежность работы и сократить энергопотребление;

3. Замена ветхих тепловых сетей с изоляцией с целью снижения тепловых потерь.

# 5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается 
в результате реализации соответствующей программы

| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Экономия электрической энергии | Тыс. кВтч | 22,0 | 25,0 | 26,0 | 71,0 |
| 2 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 593,0 | 593,0 | 593,0 | 1779 |
| 3 | Экономия твердого топлива | Тонн | 90,0 | 130,0 | 130,0 | 350,0 |

| № п/п | Показатель энергетической эффективности | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от теплоисточников | кг у.т./Гкал | 0,213 | 0,209 | 0,204 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии от теплоисточников | кВтч/Гкал | 26,4 | 26,1 | 26,0 |

6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, сроки проведения указанных мероприятий 
с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Результаты выполнения мероприятий | Стоимостное выражение, тыс. руб. |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена 3 котлов | 710,0 | 450,0 | - | Сокращение потребления электроэнергии Сокращение расхода топлива | 210,0 | 250,0 | - | Бюджетные средства |
| 2 | Замена ветхих тепловых сетей | 1620,0 | 1650,0 | 224,0 | Сокращение потребления электроэнергии Сокращение расхода топлива | 130,8 | 140,5 | 154,3 | Бюджетные средства Собственные средства |
| 3 | Ремонт котлов | - | 344,0 | - | Сокращение потребления электроэнергии Сокращение расхода топлива | - | 72,0 | - | Собственные средства |
| 4 | Ремонт здания котельной | 56,0 | - | - | Сокращение потребления электроэнергии Сокращение расхода топлива | - | - | - | Собственные средства |
| 5 | Постоянный контроль за контактными соединениями | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления электроэнергии | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |
| 6 | Ознакомление коллектива с энерго-сберегающей програм-мой, ведение разъясни-тельной работы среди сотрудников | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления электроэнергии | 0 | 0 | 0 | Собственные средства |

7. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Период реализации Программы | Источник финансирования | Затраты на проведение мероприятий Программы, тыс. руб. | Ежегодный экономический эффект от мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 | Бюджетные средства Собственные средства | 2386,0 | 346,0 |
| 2018 | Бюджетные средства Собственные средства | 2444,0 | 462,5 |
| 2019 | Собственные средства | 224,0 | 154,3 |
| Итого за весь срок Программы |  | 5054,0 | 962,8 |

8. Прогноз потребления (производства) энергоресурсов по регулируемым видам деятельности – производство и передача тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Прогноз по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 2 | Полезный отпуск | Тыс. Гкал | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | % | 26 | 26 | 26 |
| 4 | Нормативные потери | % | 27 | 27 | 27 |
| 5 | Объем твердого топлива на выработку тепловой энергии | Тыс. тонн | 3,205 | 3,165 | 3,165 |
| 6 | Объем электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии | Тыс. кВтч | 264,0 | 261,0 | 260,0 |